## Slide 1: Основные параметры и характеристики электронно-оптических преобразователей

## Slide 2: Классификация ЭОП
По спектральному диапазону работы ЭОП могут быть чувствительны в ближней инфракрасной, видимой и в ультрафиолетовой областях спектра.
По способу переноса электронного изображения различают ЭОП с однородным электрическим полем, ЭОП с электростатической фокусировкой и ЭОП с электромагнитной фокусировкой.
По принципу усиления яркости изображения различают каскадные ЭОП с усилением методом оптического контакта экран-фотокатод; каскадные ЭОП с усилением за счет использования вторичной эмиссии на прострел тонкопленочных динодов, ЭОП канального типа с усилением за счет использования вторичной эмиссии с внутренних стенок микроканалов; ЭОП с усилением яркости за счет уменьшения масштаба изображения.

## Slide 3: основные конструкции ЭОП и используемые в них приемы усиления.
Однокамерные ЭОП (стакан Холста, 1934г., «Филипс», Голландия)
Электронно-оптический преобразователь с фокусировкой равномерным полем. В этих ЭОП фотокатод и экран располагаются близко друг к другу внутри сосуда Дьюара.
Схема ЭОП с фокусировкой равномерным полем
Между фотокатодом и экраном подается высокое напряжение. Под его действием электроны движутся по параболической траектории. Благодаря минимальному расстоянию между фотокатодом и экраном и высокой напряженности электроны преодолевают незначительное рассеяние и создают на экране изображение с приемлемым разрешением - 5-6 пар лин/мм. Увеличение ЭОП Г = 1 приводит к изменению коэффициента преобразования 5...8. Для предотвращения пробоя расстояние фотокатод—экран должно быть не менее 10 см при напряжении 10... 13 кВ.
Двухэлектродные преобразователи в настоящее время применяются вместе с канальными электронными умножителями. Большая площадь фотокатода — одно из достоинств рассмотренной конструкции ЭОП.

## Slide 4
Электронно-оптические преобразователи с электростатической фокусировкой могут иметь от двух до пяти электродов фокусирующей системы. На рисунке приведена схема ЭОП с двухэлектродной системой фокусировки. Его разрешающая способность составляет 13-15 пар лин/мм, увеличение Г = 0,6...0,8.
Недостатки двухэлектродных ЭОП: малое разрешение на краю поля, отсутствие возможности юстировки фокусирующей системы, что требует точного ее изготовления. Для улучшения разрешения по полю зрения иногда колбы ЭОП увеличивают в диаметре (до 100 мм), а используют при этом лишь центральную зону (размером до 25 мм).
Значительно лучших результатов удается достичь в ЭОП, в которых применяются плосковогнутые электронно-оптические шайбы (поколение 1+). На их внутренние поверхности, имеющие сферическую форму, наносят фотокатод (ФК) и люминесцентный слой Э. В то же время наружные поверхности волоконно-оптических шайб (ВОШ) остаются плоскими, благодаря чему в ЭОП лучше распределено разрешение по полю зрения, больше рабочее поле зрения фотокатода, имеется возможность последовательного согласования одного ЭОП с другим ЭОП, передающей трубкой или фотоматериалом

## Slide 5
Электронно-опический преобразователь с магнитной фокусировкой.
Электроны, вылетевшие с фотокатода, ускоряются возрастающим напряжением каждого кольцевого электрода и летят к экрану. Совместное действие большой разности потенциалов, направленной вдоль оси трубки, а также магнитного поля, заставляет электроны двигаться по спирали. На определенном расстоянии от фотокатода эти электроны собираются и формируют изображение.
В ЭОП с магнитной фокусировкой экран принято располагать во второй или третьей точке пересечения оси электронами. Положение плоскости
изображения можно менять изменением напряжения
электрического и магнитного полей, причем большие
расстояния между фотокатодом и экраном позволяют
прикладывать к аноду ЭОП напряжение в десятки киловольт,
что обеспечивает большое усиление яркости.
Достоинство магнитной системы фокусировки в том, что разрешение равномерно по полю изображения. Очень хорошее изображение удается получить, поместив ЭОП в поле короткой магнитной катушки. Перемещением катушки можно изменять и масштаб изображения, хотя для обычных систем с магнитной фокусировкой он составляет 1:1.
Недостатки ЭОП с магнитной фокусировкой: большая энергоемкость и значительная масса; в изображении на экране ЭОП присутствует анизотропная дисторсия (аберрация оптических систем, из-за которой коэффициент линейного усиления меняется по полю экрана) из-за неоднородности электростатического и магнитного полей. Качество может быть улучшено только увеличением напряженности магнитного поля.

## Slide 6
Многокамерные ЭОП
Как следует из анализа однокамерных ЭОП, коэффициент усиления у них незначительный. Увеличение напряжения питания свыше 30 кВ на одну камеру ЭОП уже вызывает вредное рентгеновское излучение и автоэлектронную эмиссию, поэтому увеличить коэффициент усиления яркости в однокамерных ЭОП удается лишь уменьшением масштаба изображения. При этом яркость изображения на экране ЭОП возрастет пропорционально квадрату уменьшения изображения, даваемого электронной оптикой. Сжатие изображения на экране хотя и усиливает его яркость (пропорционально квадрату уменьшения линейного размера) , но приводит к неизбежному падению разрешения.
Усиление методом оптического контакта экрана с фотокатодом достигается последовательным соединением отдельных ЭОП. Можно при этом развить усиление яркости, равное произведению коэффициентов усиления каждого из них. Для сочленения ЭОП применяют три способа оптического контакта экрана с фотокатодом. Все они показаны на рисунке
Преимущество конструкции, показанной на рис. « а», — простота, однако для нее характерны значительные световые потери при передаче энергии оптикой. Более оптимальным является соединение однокамерных ЭОП в одном объеме (рис. «б»). Люминесцирующий экран первого и фотокатод второго преобразователей нанесены на противоположные стороны тонкой, толщиной несколько микрометров, стеклянной или слюдяной пластинки. Чем тоньше перегородка, тем выше разрешение. Подобная комбинация экран-фотокатод называется каскадом усиления по току, а ЭОП — каскадным или многокамерным. Спектральные характеристики экрана и фотокатода подбираются таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность каскада усиления. Наиболее пригодны для этого многощелочной или сурьмяно-цезиевый фотокатоды, максимум чувствительности которых располагается в голубой области спектра, а также экран из ZnS , активированный серебром, излучающий также в голубой области спектра. Коэффициент преобразования многокамерного блока: h = S1S2U1U2c1c2kмк = kмкn-1hn , где S1 и S2 — усредненные чувствительности фотокатодов; U1 и 2 - напряжение в камерах усилителя; с1 и с2 - светоотдача экранов; kмк - коэффициент, представляющий собой отношение тока фотокатода каскада усиления к величине электронного потока, возбуждающего экран этого каскада. Он определяет соответствие
спектральных характеристик фотокатода и экрана и учитывает потери энергии в межкаскадных соединениях.
Разработаны двухкамерные ЭОП, коэффициент усиления по току которых составляет 50...100 и коэффициент преобразования равен h = 5·103...104, а также трехкамерные ЭОП с усилением по току 5·103...8·103 и коэффициентом преобразования до 5·105...106 . При большем усилении увеличиваются шумы и заметна квантовая структура изображения, что отражается на его качестве. Поэтому, чтобы понизить влияние шума, необходимо охлаждение фотокатода.

## Slide 7
Усиление с использованием вторичной эмиссии — на прострел.
Подобный принцип усиления в ЭОП имеет некоторое преимущество перед каскадным усилением.
Каждый каскад усиления (динод) представляет собой диэлектрическую пленку на проводящей основе. Электроны, попадая на диэлектрическую пленку со стороны проводящей подложки, вызывают эмиссию вторичных электронов, которые эмиттируются с противоположной стороны динода на прострел и затем ускоряются полем последующей камеры. Количество испускаемых вторичных электронов зависит от рода поверхности, ее температуры, потенциала, а также от скорости и угла влета первичных электронов. В качестве эффективных эмиттеров используют полупроводники с примесями, например NaCl, KCl. Ускорение и фокусировка как первичных, так и вторичных электронов осуществляется однородными электростатическими и магнитными полями. Электронам придается энергия, достаточная для того, чтобы они могли пройти сквозь пленку и вызвать вторичные электроны. Чем больше угол, под которым входит первичный электрон к нормали к поверхности пленки, тем больше будет выбито вторичных электронов. Лавинное умножение электронов продолжается до последнего каскада, после чего электроны возбуждают люминофор экрана.
Диноды представляют собой тонкую (десятые доли микрометра) прочную пленку окиси алюминия, на которую с одной стороны нанесен проводящий слой алюминия толщиной 0,02...0,03 мкм, нужный для сохранения однородного потенциала, а с другой — тонкий слой тяжелого металла, например золота, который рассеивает первичные электроны без заметной потери энергии.
Вторичная электронная эмиссия формируется в слое диэлектрика из NaCl. Каждый динод дает усиление по току S = 7. При пяти каскадах усиление по току достигает 10 000, т.е. создается предельное значение усиления, требуемое для ЭОП.
Разрешающая способность первого динода 100 пар лин/мм, а на выходе пятикаскадного прибора - 25 пар лин/мм. Электронно-оптические преобразователи с таким видом усиления технологически просты. Хотя механическая прочность динодов и невелика, они выдерживают вибрацию и удары и могут эксплуатироваться в обычных полевых условиях.
Недостатки подобной конструкции ЭОП проявляются в том, что у них наблюдается значительная хроматическая аберрация из-за большой электронной эмиссии и высокой скорости электронов; контраст изображения меньше, так как часть первичных электронов пролетает через динод без потерь энергии и не фокусируется поле последующего каскада.

## Slide 8
Преобразователи изображения с канальными электронными умножителями
В них сочетаются преимущества однокамерных преобразователей (малые габариты) с достоинствами многокамерных ЭОП, обладающих высоким коэффициентом усиления. Усиление осуществляется при помощи микроканальной пластины (МКП), представляющей собой набор нескольких миллионов стеклянных трубочек, сложенных в единый пакет в виде диска. Каждая трубочка имеет диаметр 5...20 мкм, длину 0.2...3 мм. Внутренняя поверхность трубочки покрыта тонким (толщиной в несколько долей нанометра) слоем высокоомного полупроводника, который является эмиттером вторичных электронов с s = 3...5. К торцам блока трубочек подается напряжение 0.5...3 кВ, для чего на торцы диска при помощи напыления наносится слой металла.
Устройство ЭОП канального типа поясняется на рисунке. Электроны с фотокатода фокусируются электронной линзой или равномерным полем на микроканальную пластину. Многократно усилясь в ней, вторичные электроны создают один элемент светящегося изображения. Чтобы электроны не пролетали МКП без соударения со стенками каналов, каналы стараются располагать под небольшим углом к оси ЭОП. Это, однако, снижает качество изображения, так как заметен разброс электронов по скоростям и поэтому ощущается различие в фокусировке на экране быстрых и медленных электронов. Усиленное МКП электронное изображение переносится на экран электронной линзой или равномерным полем. Усиление микроканальной пластины достигает 4000, а усиление микроканального ЭОП — более 10 000.
Расстояние между фотокатодом и входной поверхностью МКП при фокусировке равномерным полем должно составлять 0,1...0,2 мм, а напряжение питания — 300...500 В.
Для получения высокой светоотдачи экрана напряжение МКП-экран должно быть 5...6 кВ. При расстоянии МПК-экран 0,5 мм кружок рассеяния меньше, чем диаметр микроканала. Таким образом, разрешение ЭОП целиком определяется конструкцией МКП.
В ЭОП с электростатической линзой напряжение фотокатод—МКП должно быть выше (до 5 кВ), так как часть энергии теряется за счет того, что МКП и экран покрыты тонкой алюминиевой пленкой для увеличения углов падения электронов, а также исключения их сквозного пролета и образования на экране темного пятна. Пленка на экране помогает исключить оптическую обратную связь.
Достоинства микроканального усилителя проявляются в том, что он имеет малые габариты и низкое рабочее напряжение питания. Кроме того, ценным его свойством является эффект насыщения усиления, проявляющийся в МКП. Поэтому при попадании на вход ЭОП локальных засветок усиление ограничивается, тем самым экран предохраняется от прожигания, а наблюдатель - от ослепления.
Недостатки усилителей на МКП заключаются в том, что усиление ограничивается ионными шумами. Микроканальная пластина усиливает не только электроны, но и ионы, имеющиеся в колбе ЭОП. Подобного явления при других способах усиления не наблюдается.
В настоящее время освоено производство МКП с диаметром до 75 мм. Исследуются возможности создания преобразователей с МКП до 180 мм в диаметре при общей длине корпуса 20 мм и усилении 5·104.

## Slide 9
Основные параметры ЭОП
Электронно-оптические преобразователи характеризуют электронно-оптическим увеличением, коэффициентом усиления яркости, коэффициентом преобразования, пороговой чувствительностью, разрешающей способностью, постоянной времени и контрастно-частотной характеристикой.
Электронно-оптическое увеличение ЭОП определяется отношением линейных размеров изображений на экране ЭОП lэ и на фотокатоде lк:
где dэ и dк - рабочие диаметры экрана и фотокатода; Аэ и Ак- рабочие площадки экрана и фотокатода.
Величина ГЭОП зависит от назначения и конструкции преобразователя. Для преобразователя с магнитной фокусировкой ГЭОП = 1. Электростатическая фокусировка позволяет получать различные увеличения как больше, так и меньше единицы. При уменьшении масштаба изображения увеличивается его яркость. При этом вследствие сжатия электронных траекторий возрастают электронно-оптические аберрации и усиливаются интерференционные явления в электронных пучках, что приводит к ухудшению качества изображения на экране. При увеличении масштаба изображения значительно падает яркость свечения экрана, но удается рассматривать мелкие детали. Поэтому увеличение ЭОП с электростатической фокусировкой выбирают в пределах 0,5...4.
В ЭОП с прямым переносом изображения (1-3 поколения) ГЭОП = 1

## Slide 10
Коэффициент преобразования светового потока h - это отношение светового потока, испускаемого ЭОП (экраном), к световому потоку, попадающему на фотокатод.
Если преобразователь используется как усилитель яркости изображения в видимой области спектра, то коэффициент усиления выражается в относительных единицах, т.е.
h = Фэ/Фк.
Если на фотокатод падает поток излучения Фк, то фототок, определится выражением Iк = SкФк, где Sк - интегральная чувствительность фотокатода, А/лм
Световой поток, излучаемый экраном, Фэ = с Uэ Iэ, где с – светоотдача экрана (лм/Вт), Iэ электронный ток на экран, Uэ напряжение на экране. Ток экрана определяется как Iэ= Iк G, где - G коэффициент усиления тока (МКП)
коэффициент преобразования равен h = Sк G c Uэ
Если ЭОП является усилителем и одновременно преобразователем спектра, коэффициент преобразования имеет размерность люмен на ватт. В этом случае при расчете берется не весь лучистый поток, а только эффективный, учитывающий спектральную чувствительность фотокатода:
h(λ) = Sк G c Uэ [лм/Вт]
В полученном выражении коэффициент h измеряется в люменах на ватт.
Чтобы получить безразмерную величину коэффициента преобразования, надо воспользоваться известной зависимостью между потоком излучения и световым потоком (кривая видности)
F [Вт] = V Ф [лм]
где V- коэффициент полезного действия глаза по излучению экрана; V = 683 вт/лм - чувствительность глаза в максимуме кривой видности.
Безразмерный коэффициент преобразования h в этом случае определяется выражением
h = Фэ/Фк = Fэ/(V Фк)
Эта формула учитывает степень спектрального преобразования потока излучения, упавшего на фотокатод, в световой поток с экрана.

## Slide 11
Коэффициент яркости.
Учесть влияние электронно-оптического увеличения ЭОП на яркость изображения позволяет другая характеристика ЭОП — коэффициент яркости. Это отношение величины яркости экрана ЭОП к соответствующей величине освещенности фотокатода:
ɳ В =Eэ/Фк – коэффициент преобразования (лк/лк), Ак, Аэ линейные размеры катода и экрана, Гэоп-электронно-оптическое увеличение
Яркость темнового фона. Это яркость свечения экрана ЭОП при отсутствии освещения на фотокатоде. Излучение экрана проявляется вследствие термо- и светоэмиссии фотокатода, световой обратной засветки фотокатода, за счет сцинтилляций, вследствие радиационных шумов. Обычно в правильно сконструированном ЭОП влияние автоэлектронной и вторичной эмиссий может быть значительно уменьшено. Преобладающим шумом поэтому является лишь термоэмиссия.
Яркость [кд/м2 ].
Канде́ла (от лат. candela — свеча; русское обозначение: кд; международное: cd) — единица силы света, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Определена как «сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540⋅1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср»[1][2]. Принята в качестве единицы СИ в 1979 году XVI Генеральной конференцией по мерам и весам.
Кандела(кд) – сила света излучателя, при которой яркость полного излучателя при температуре затвердевания платины (2042 К) равна 60 канделам на один квадратный сантиметр

## Slide 12
Пороговая чувствительность ЭОП.
Под пороговой чувствительностью понимают то наименьшее количество световой энергии на фотокатоде, которое вызывает свечение экрана, заметное глазом. Таким образом, пороговая чувствительность ЭОП зависит от чувствительности как глаза, так и ЭОП.
Теоретически пороговая чувствительность ЭОП определяется пороговым значением освещенности светящегося изображения на экране, которую может обнаружить глаз при условии отсутствия свечения экрана. Это значение составляет 10-12 Вт. Однако вследствие термоэмиссии экран всегда светится, и поэтому величина порогового значения энергии больше. Практической пороговой чувствительностью ЭОП надо признать ту величину световой энергии, при которой глаз может различать изображение. Освещенность такого изображения составляет около 0,6 лк. При такой освещенности экрана пороговая чувствительность ЭОП составляет 10-5 Вт.

## Slide 13
Разрешающая способность
Разрешающая способность ЭОП определяет четкость изображения на экране, количество информации, в ней содержащейся.
Четкость изображения на экране ЭОП определяется как рассеянием электронов, так и рассеянием света в экране, стеклянных или слюдяных окнах, в стекловолоконных элементах и т.д. Дискретная структура микроканальных пластин, которые применяются в современных ЭОП, также ограничивает четкость изображения.
Рассеяние электронов обусловлено главным образом разбросом их по начальным энергиям при вылете из фотокатода. Этот разброс зависит как от типа фотокатода, так и от спектрального состава оптического изображения на нем. Обычно начальные энергии электронов распределены в небольшом интервале до 1эВ. Это позволяет создать конструкции электронно-оптических систем ЭОП, обеспечивающих в плоскости экрана кружок размытия электронов, вылетевших из одной точки фотокатода, диаметром всего в несколько микрометров.
Способность ЭОП сохранить четкость изображения характеризует его разрешающую способность. Оценка разрешающей способности ведется обычно по параметру, называемому пределом разрешения N. Измерение этого параметра ведется с использованием специальных тест–объектов, носящих название штриховых прямоугольных мир, которые имеют различную густоту (различную пространственную частоту) штрихов, измеряемую числом пар линий на мм. При этом считается, что каждая пара линий (один штрих) состоит из черной и белой линий, равных по ширине и отстоящих друг от друга на расстоянии половины периода (“шага”) миры.
а – период (шаг) миры
Рисунок– Изображение штриховой прямоугольной миры
Каждый элемент содержит четыре штриховых объекта с различным направлением штрихов одинаковой пространственной частоты. Мира проецируется на фотокатод ЭОП, и ее изображение на экране изучается наблюдателем с помощью лупы с 5…20 – кратным увеличением.
Наиболее густая мира, в изображении которой наблюдатель уверенно различает все четыре направления штрихов при оптимальной для его глаза яркости изображения, определяет предел разрешения ЭОП N, измеряемый в парах линий на миллиметр по фотокатоду.

## Slide 14
Контраст изображения
Обнаружение и наблюдение на экране ЭОП крупных и мелких деталей несущих информацию об объекте, происходит на фоне, параметры которого, в частности яркость и ее флуктуации, определятся режимом работы ЭОП и внутренними помехами, возникающими при работе. Условием правильного воспроизведения на экран ЭОП наблюдаемого объекта является неискаженное воспроизведение контраста между деталями изображения.
Одной из главных характеристик электронно-оптического преобразователя, определяющей качество изображения является сохранение контраста изображения. Контраст изображения определяется как отношение яркости детали изображения к яркости фона.
,
где K – контраст изображения, BC – яркость светлых участков экрана,
BT – яркость темных участков экрана.
Когда на фотокатод проецируется деталь объекта с контрастом, например, C1, то ее изображение на экране будет иметь контраст, например, С2, при этом величина С2 меньше величины С1. Это несоответствие происходит главным образом из-за отражения излучения от поверхности МКП .

## Slide 15
Частотно – контрастная характеристика
При проецировании на фотокатод края плоскости с резким переходом от темной к освещенной части на экране ЭОП появляется изображения этого края, но с размытым, а не резким переходом. Можно считать, что освещенность на фотокатоде Ек распределяется в соответствии с функцией «скачка», а на экране ЭОП появляется отклик на нее в виде переходной функции h (x).
Подадим на вход ЭОП сигнал в виде точки (линии), который может быть представлен соответствующей функцией. Отклик на выходе от этого сигнала может быть описан функцией рассеяния изображения точки (x), и определяется распределением плотности тока по пятну размытия точки. Выражение функции рассеяния изображения точки определяется соотношением:
Произведя Фурье-анализ линейной – функции и отклика на нее – функции рассеяния линии Fp(x) получаем частотно-модуляционную характеристику, которая выражается соотношением:
где – функция Бесселя первого рода нулевого порядка.
Из частотно–модуляционной характеристики можно получить
частотно–контрастную характеристику из соотношения :
Человеческий глаз различает контраст на уровне 3 – 5 %,
поэтому порог контраста считается за пороговый
уровень определения разрешения (предел разрешения).

## Slide 16
Отношение сигнал/шум
В потоке фотонов, падающих на вход ЭОП, всегда имеет место флуктуационный шум. Относительная величина флуктуаций определяется из статистики Пуассона. При среднем количестве падающих фотонов Nф стандартное отклонение составит . Тогда отношение сигнал/шум на входе ЭОП составит:
Ψвх = Nф / =
Отношение величины сигнала к величине шума Ψвх – отношение сигнал/шум на входе МКП определяется флуктуациями входного потока электронов и со свойствами МКП не связано.
Отношение сигнал/шум на выходе МКП определяется отношением сигнал/шум на ее входе и статической природой умножения электронов в каналах.
Для оценки шумов ЭОП вводят параметр, называемый фактором шума Nf1, который зависит только от свойств МКП и показывает, во сколько раз МКП ухудшает отношение сигнал/шум входного потока фотонов.

## Slide 17: FOM
FOM (Figure of Merit) -это произведение разрешения R (resolution)на значение сигнал/шум
FOM = R Ψ
У лучших приборов параметр достигает значений 1700 – 1800 при R ~ 70,Ψ ~ 25

## Slide 18
Основные характеристики современных ЭОП II+ |  |  |  | 
Производитель | Модель | Спектральная чувствительность на длине волны 850 нм, мА/Вт | Интегральная чувствительность, мкА/лм | Сигнал/шум, не менее, отн.ед.
ЗАО «Экран — оптические системы» | ЭМП 6Г-1 | 45 | 600 | 18
 | ЭМП 6Г-Д | 30 | 500 | 19
 | ЭПМ66Г-2-СК | 40 | 540 | 20
ЗАО «Экран ФЭП» | ЭМП 215Г-00-11А | 40 | 500 | 20
 | ЭМП 215Г-00-11Б | 18 | 355 | 20
ОАО «Катод» | ЭМП 44Г-С | 50 | 700 | 21
 | ЭМП 44Г-Б | 35 | 500 | 18
 | ЭПМ 105Г-00-22 А | 45 | 550 | 19
«Photonis-Dep» | SuperGen | 33…45 | 500…600 | 24
 | XR-5 | 65 | 800 | —
«Hamamatsu» | V6886U | 62 | 280 | —
 | V6886U-01 | 45 | 550 | —

## Slide 19: Электрические источники питания ЭОП
Для питания ЭОП требуется высокое напряжение порядка 5...45 кВ (в зависимости от числа камер усиления). В качестве блоков питания переносной аппаратуры возможно использование лишь низковольтных источников постоянного тока, например аккумуляторов или сухих батарей напряжением 2...26 В, Эксплуатационные параметры блока питания зависят также от условий применения прибора. Так, в полевых условиях высоковольтный блок должен обеспечить необходимый срок работы прибора без замены источников питания, обладать нужной механической прочностью конструкции и стабильностью работы при изменении температуры в пределах не менее 50 К, иметь минимальные массу и габариты. В низковольтных источниках должны быть предусмотрены их замена в процессе эксплуатации или простой и быстрый цикл перезарядки.
Возможные способы формирования высоких напряжений:
с помощью трансформаторов;
путем трансформирования и умножения напряжения;
путем преобразования постоянного напряжения в переменное с последующим усилением;
с помощью генераторов высокого напряжения;
применением атомных источников напряжения.
Обычно используются устройства, выполненные по вариантам 1-3.
Структурная схема высоковольтного блока питания (ВИП) показана на рисунке
Рисунок. Блок питания состоит из источника 1 постоянного напряжения величиной 2...26 В, преобразователя 2 постоянного напряжения в переменное, повышающего трансформатора 3, высоковольтного выпрямителя 4, удвоителя напряжения 5, делителя напряжения 6; ограничителя тока 7.
По принципу действия высоковольтный блок является усилителем напряжения. Постоянный ток низкого напряжения от первичного источника 1 поступает на преобразователь 2, создающий на выходе переменный ток. Импульс переменного тока, поданный в первичную обмотку трансформатора 3, возбуждает в нем колебания, которые усиливаются выходной обмоткой. Такой способ позволяет усилить сигнал в 5000 раз, т.е. повышает напряжение с 2 до 10 кВ. Так как для питания ЭОП необходим постоянный ток, после трансформатора включен выпрямитель 4, с выхода которого снимают постоянное напряжение высокого потенциала. Для устранения колебаний тока на выходе ставится блок стабилизации напряжения, выполненный в виде высоковольтного конденсатора большей емкости. Для получения более высокого напряжения, например, в многокамерном ЭОП применяется удвоение напряжения с делителем напряжения. Ограничитель тока 7 служит для предохранения преобразователя от пробоя при сильных засветках фотокатода и резком увеличении тока. В качестве ограничителей используются высокоомные резисторы, а также различные схемы, обеспечивающие обратную связь между яркостью свечения экрана и напряжением питания на ЭОП. Для исключения утечек тока высоковольтную часть блока питания изолируют от низковольтной.

## Slide 20
Электрическая схема ВИП
Ее основным элементом является преобразователь напряжения. На практике различают полупроводниковые преобразователи, вибрационные и релаксационные. Наиболее распространенными и перспективными являются полупроводниковые преобразователи, выполненные по схеме мультивибратора. Они имеют большой срок службы, высокий КПД, бесшумны в работе.
При включении Uп в цепи коллектора течет ток iк. Протекание тока по обмотке W1 трансформатора приводит к изменению магнитного потока в его сердечнике, в результате чего в обмотках W2 и W3 появляются напряжения U2 и U3. Обмотка обратной связи W3, включена так, что в это время к переходу эмиттер-база триода приложено отпирающее напряжение U<SUB3< SUB>, вызывающее увеличение тока iк. Триод полностью открывается, и почти все напряжение питания прикладывается к обмотке W1. В открытом состоянии триод будет находиться до тех пор, пока нарастание тока iк не прекратится, т.е. при iк = imах. В этот момент скорость изменения магнитной индукции равна нулю и ЭДС во всех обмотках снижается. Резкое уменьшение токов обмоток вызывает в обмотке обратной связи W3 появление ЭДС обратной полярности, что приводит к запиранию триода. Триод будет заперт до тех пор, пока магнитный поток в сердечнике не снизится до величины остаточного значения, при этом снизится значение запирающего напряжения на базе и триод снова откроется. Процесс начнется сначала.
Такая схема работает как ключ, т.е. она периодически подключает источник питания. Со вторичной обмотки снимается повышенное напряжение, причем синусоидальной формы. Оптимальная частота переключения составляет 2...8 кГц и зависит от конструкции трансформатора. С увеличением частоты его габариты снижаются. Сердечник трансформатора выполняют из феррита.
Для выпрямления и повышения напряжения применяется схема удвоения. Такая схема работает следующим образом. В первый полупериод, когда нижний конец вторичной обмотки трансформатора оказывается под положительным потенциалом по отношению к верхнему, конденсатор С1 заряжается через диод D1 до амплитудного значения U2. Обкладка конденсатора С2 (справа) имеет тот же потенциал, что и емкость С1. Во второй полупериод диод D1 тока не проводит, а конденсатор С2 под действием суммы напряжений на вторичной обмотке (U2) и на емкости С1 (U2) заряжается через выпрямитель D2 дo напряжения U = 2U2. Заряжаются также и емкости С4, и т.д. С них снимается сумма напряжений. Путем добавления каскадов умножения можно менять кратность удвоения напряжения.
При выборе выпрямителя для схемы следует помнить, что обратное напряжение на любом каскаде равно удвоенному амплитудному значению, т.е. Uобр = 2,8U2.
Использование для повышения напряжения схем удвоения стало возможным благодаря малой мощности потребления энергии ЭОП, составляющей 2...5 Вт. Потребляемая энергия зависит от тока фотоэмиссии, который не превосходит величины 10-4...10-5 А, и от тока утечки, который может возникнуть при высоких напряжениях питания, если не принять специальных мер защиты. При мощности питания свыше 0,1...0,2 Вт необходимо обеспечить безопасность работы с такими блоками.
Резистор Roгp ограничивает возрастание тока через ЭОП при интенсивной освещенности последнего. Как только световой поток резко возрастает, ток через ЭОП увеличивается, что вызывает значительное падение напряжения на резисторе Roгp. В результате на ЭОП напряжение снижается и соответственно понижается ток